| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И | ГОСТ Р 52376-2005 |
| ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры |
| Москва |
| ИПК Издательство стандартов 2005 |

Предисловие Задачи, основные принципы и правила проведения работ по государственной стандартизации в Российской Федерации установлены ГОСТ Р 1.2 – 2004 “Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены” и ГОСТ Р 1.5 – 2004 “Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения”. Сведения о стандарте РАЗРАБОТАН Закрытым Акционерным Обществом “Фирма “Союз-01” ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 155 "Соединения трубопроводов общемашиностроительного применения" ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от … … №……… 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Стандартинформ, 2005 Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры Heat-resistant spiral-wound gaskets Types. Main dimensions Дата введения – ______________ 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на спирально-навитые термостойкие прокладки (далее - СНП) с уплотнительным кольцом в виде навитой спирали из V - образных чередующихся слоев нержавеющей стальной ленты и наполнителя из терморасширенного графита или с ограничительным кольцом снаружи, внутри или с обеих сторон уплотнительного кольца для соединений арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями исполнений 1-5, 8, 9 по ГОСТ 12815, номинальным (условным) давлением РN от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2), температурой рабочей среды от минус 2530С до плюс 6000С, условным проходом (номинальным размером) DN от 10 до 3000 мм. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты: ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды ГОСТ 28338-89 (ИСО 6708-80) Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды _____________________________________________________________________________ Издание официальное

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 3 Типы и основные размеры прокладок 3.1 СНП изготовляют следующих типов: А – без ограничительных колец, В – с внутренним ограничительным кольцом, Г – с наружным ограничительным кольцом, Д – с наружным и внутренним ограничительными кольцами. 3.2 Применение типов СНП в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностей, значений номинального (условного) давления PN и условного прохода (номинального размера) DN фланцев приведено в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Применение типов СНП Тип СНП Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 Номинальное (условное) давление РN, МПа (кгс/см2) Условный проход (номинальный размер) DN, мм номер схема сочетания (сопряжения) Г; Д 1-1 0,10 (1,0); 0,25 (2,5) 0,63 (6,3) 1,0 (10) 1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40) От 10 до 3000 включ. « 10 « 2400 « « 10 « 2000 « « 10 « 1600 « « 10 « 1400 « « 10 « 1200 « А; В 2-3 От 0,1(1,0) до 4,0 (40,0) включ. 6,3 (63,0) 10,0 (100,0) 16,0 (160,0) От 10 до 800 включ. « 10 « 600 « « 10 « 400 « « 15 « 300 « А 4-5; 8-9 От 0,1(1,0) до 4,0 (40,0) включ. 6,3 (63,0) 10,0 (100,0) 16,0 (160,0) 20,0 (200,0) От 10 до 800 включ. « 10 « 600 « « 10 « 400 « « 15 « 300 « « 15 « 250 «

Структура условного обозначения СНП П р и м е ч а н и е - Для СНП типов Г и Д с наружным ограничительным кольцом из углеродистой стали дополнительно указывается индекс "У". Пример условного обозначения СНП типа А для соединения с уплотнительными поверхностями, номером исполнения 4-5, условным проходом (номинальным размером) DN100, номинальным (условным) давлением PN 1 кгс/см2: СНП - А - 4-5 - 100 - 1 ГОСТ Р Тоже, типа Д для соединения с уплотнительными поверхностями, номером исполнения 1-1, условным проходом (номинальным размером) DN100, номинальным (условным) давлением PN 1 кгс/см2, с наружным ограничительным кольцом из углеродистой стали: СНП - Д - 1-1 - 100 - 1 - У ГОСТ Р 3.3 Давления номинальные (условные) РN - по ГОСТ 26349. 3.4 Проходы условные (размеры номинальные) DN - по ГОСТ 28338.

3.5 Основные размеры СНП типа А должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 2 и 3. 1 – уплотнительное кольцо* ________ * Уплотнительное кольцо из: - ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; - стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм, марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 и другие марок, свойства которых не ниже перечисленных. Рисунок 1 – СНП типа А

Т а б л и ц а 2 – Основные размеры СНП для соединений с уплотнительными поверхностями "выступ – впадина" (2–3) по ГОСТ 12815

Условный проход (номинальный размер) DN Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см2) D1 d1 d b b1 b2 10 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10) “ 10,0 (100) “ 30 18 – 2,5 – 2,3 35 23 15 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 34 22 40 28 20 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 44 32 51 35 25 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 52 40 58 42 32 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 60 48 66 50 40 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 70 54 76 60 50 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 81 65 88 72 65 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 101 85 73 2,0 110 94 82 80 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 116 100 88 121 105 93 100 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10) “ 16,0 (160,0) “ 138 116 104 150 128 116 125 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 167 145 133 176 154 142 150 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 192 170 158 2,5 2,0 2,3 204 182 170 175 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 224 202 190 234 212 200 200 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10) “ 16,0 (160,0) “ 250 228 216 260 238 226 225 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10) “ 16,0 (160,0) “ 277 255 243 287 265 253 250 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 304 282 270 313 291 279 300 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 357 335 323 3,3 2,5 2,8 364 342 330 350 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 10,0 (100,0) “ 407 385 373 422 394 382 400 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 10,0 (100,0) “ 457 435 423 474 446 434 450 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 510 488 476 524 496 484 500 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 6,3 (63,0) “ 562 540 522 576 548 530 600 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 6,3 (63,0) “ 662 634 616 3,9 3,0 3,5 678 650 632 700 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 764 736 718 778 750 732 800 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 868 840 822 878 850 832

Таблица 3 – Основные размеры СНП для соединений с уплотнительными поверхностями "шип – паз" (4–5) и (8–9) по ГОСТ 12815

Условный проход (номиналь- ный размер) DN Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см2) D1 d1 b b2 10 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 6,3 (63,0) “ 30 18 2,5 2,3 35 23 15 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 34 22 40 28 20 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 44 32 51 35 25 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 52 40 58 42 32 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 60 48 66 50 40 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 70 54 76 60 50 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 81 65 88 72 65 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 101 85 110 94 80 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 116 100 121 105 100 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 138 116 150 128 125 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 167 145 176 154 150 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 192 170 2,5 2,3 204 182 175 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 224 202 234 212 200 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 250 228 260 238 225 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 277 255 287 265 250 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 20,0 (200,0) “ 304 282 313 291 300 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 16,0 (160,0) “ 357 335 3,3 2,8 364 342 350 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 10,0 (100,0) “ 407 385 422 394 400 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 10,0 (100,0) “ 457 435 474 446 450 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 510 488 524 496 500 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 6,3 (63,0) 562 540 576 548 600 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 6,3 (63,0) “ 662 634 3,9 3,5 678 650 700 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 764 736 778 750 800 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 868 840 878 850

3.6 Основные размеры СНП типа В должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 2. 1 – уплотнительное кольцо (см. сноску к рисунку 1); 2 – внутреннее ограничительное кольцо из коррозионно-стойкой стали, марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 и других марок, свойства которых не ниже перечисленных. Рисунок 2 – СНП типа В

3.7 Основные размеры СНП типа Г должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 4. 1 – уплотнительное кольцо (см. сноску к рисунку 1); 2 – наружное ограничительное кольцо из углеродистой стали марок 20, 35, 40 или коррозионно-стойкой стали марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 и других марок, свойства которых не ниже перечисленных. Рисунок 3 – СНП типа Г

Т а б л и ц а 4 – Основные размеры СНП для соединений с уплотнительными поверхностями "соединительный выступ – соединительный выступ" (1—1) по ГОСТ 12815 Размеры в миллиметрах

Условный проход (номиналь- ный размер) DN Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см2) D D1 d1 d b b1 b2 10 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 38 26 10 – 2,5 2,0 2,3 45 33 17 15 От 0,10(1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10) “ 4,0 (40,0) “ 43 31 15 50 38 22 20 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 53 41 25 60 48 32 25 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 63 51 35 69 57 41 32 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 75 63 47 81 69 53 40 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 85 73 57 91 79 63 50 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 95 83 67 106 94 68 65 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 115 103 87 75 126 114 98 86 80 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. “ 1,0 (10,0) “ 4,0 (40,0) “ 132 120 100 88 141 123 103 91 100 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) 151 139 119 107 161 143 166 148 124 112 125 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) 181 169 147 135 2,5 2,0 2,3 191 173 149 137 150 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) 206 194 172 160 216 198 174 162 222 204 180 168 175 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 236 224 202 190 246 228 204 192 252 234 210 198 262 226 202 190 200 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 261 249 227 215 271 253 229 217 282 264 240 228 288 270 246 234 225 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 286 274 252 240 301 283 259 247 308 290 266 254 320 302 278 266 250 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 318 306 282 270 327 309 285 273 338 320 296 284 350 332 308 296 300 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 372 360 338 326 3,3 2,5 2,8 376 364 340 328 382 398 380 356 344 415 397 373 361 350 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) 421 409 385 373 436 424 396 384 442 455 437 409 397 475 457 429 417 400 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 473 461 437 425 3,3 2,5 2,8 487 475 447 435 495 477 449 437 515 497 469 457 543 525 497 485 450 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 528 516 492 480 537 525 497 485 553 517 489 477 565 547 519 507 568 550 522 510 500 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 576 564 540 528 592 574 546 534 615 597 569 557 620 602 574 562 626 608 580 568 600 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0); 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 677 659 631 619 4,8 3,5 4,2 693 675 647 635 728 710 682 670 739 721 693 681 700 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) 782 764 736 724 808 790 762 750 798 780 752 740 827 809 781 769 844 826 798 786 800 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) 888 870 842 830 915 897 869 857 908 890 862 850 942 924 896 884 970 952 924 912 900 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) 988 962 934 908 7,0 5,0 6,5 1015 989 961 935 1008 982 954 928 1034 1008 980 954 1080 1054 1026 1000 1000 От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 1088 1062 1036 1010 7,0 5,0 6,5 1125 1099 1071 1045 1122 1096 1068 1042 1150 1124 1096 1070 1190 1164 1136 1110 1200 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) 1288 1262 1236 1210 1305 1279 1251 1225 1338 1312 1284 1258 1334 1308 1280 1254 1360 1334 1306 1280 1394 1368 1338 1312 1400 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 1488 1462 1436 1410 1525 1499 1471 1445 1542 1516 1488 1462 1534 1508 1479 1453 1574 1548 1518 1492 1600 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 1698 1672 1644 1618 1725 1699 1671 1645 1765 1739 1710 1684 1760 1734 1704 1678 1800 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0 (10,0); 1893 1864 1841 1815 1929 1903 1875 1849 1965 1939 1910 1884 2000 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0 (10,0); 2098 2072 2044 2018 2133 2107 2079 2053 2175 2149 2120 2094 2200 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 2305 2279 2251 2225 2343 2317 2287 2261 2400 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 2505 2478 2450 2424 2553 2527 2497 2471 2600 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 2705 2679 2651 2625 2800 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 2919 2893 2865 2839 3000 От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 3119 3093 3065 3039

3.8 Основные размеры СНП типа Д должны соответствовать указанным на рисунке 4 и в таблице 4. 1 – уплотнительное кольцо (см. сноску к рисунку 1); 2 – – наружное ограничительное кольцо из углеродистой стали марок 20, 35, 40 или коррозионно-стойкой стали марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 и других марок, свойства которых не ниже перечисленных; 3 – внутреннее ограничительное кольцо из коррозионно-стойкой стали, марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 и других марок, свойства которых не ниже перечисленных. Рисунок 4 – СНП типа Д 3.9 Предельные отклонения основных размеров СНП должны соответствовать указанным в таблице 5

Т а б л и ц а 5 В миллиметрах

Условный проход (номинальный размер) Предельное отклонение размеров d и d1 D и D1 b b1 b2 верх- нее ниж-нее верх-нее ниж- нее верх- нее ниж-нее До DN 25 включ. +0,4 - 0,8 +0,25 -0,10 +0,10 -0,10 +0,15 -0,15 Св. DN 25 “ DN 600 “ +0,8 - 0,8 “ DN 600 “ DN 900 “ +1,2 - 1,6 “ DN 900 “ DN 1500 “ +1,6 - 1,6 “ DN 1500 +2,4 - 1,6

3.10 Основные условия эксплуатации СНП в зависимости от рабочей среды приведены в приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Основные условия эксплуатации СНП Т а б л и ц а А.1

Рабочая среда Температура, 0С Давление, МПа (кгс/см2), не более Агрессивные среды: кислоты, щелочи, растворители, продукты нефтегазопереработки и др. До плюс 500 20 (200) Хромовая кислота (массовая кон – центрация 0-100 г/дм3) До плюс 250 Азотная кислота (массовая кон –центрация 0-100 г/дм3) До плюс 85 Кислород До плюс 350 Воздух До плюс 550 Неагрессивные среды: вода, пар, тяжелые нефтепродукты, сухие газы и др. До плюс 600 П р и м е ч а н и е - СНП нестойки к концентрированной азотной кислоте, высококонцентрированной серной кислоте, хрому (VI), растворам перманганатов, расплавам щелочных и щелочноземельных металлов.

УДК ОКС 23.040.60 Г 18 Ключевые слова: основные размеры, спирально-навитая прокладка, нержавеющая стальная лента, лента терморасширенного графита, ограничительное кольцо, уплотнительное кольцо

Руководитель разработки Генеральный директор Закрытого Акционерного Общества “Фирма “Союз-01” А.П. Андреев Ответственный исполнитель Технический директор Закрытого Акционерного Общества “Фирма “Союз-01” Б.В. Бурмистров СОИСПОЛНИТЕЛИ: Исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей И.Т.Тер-Матеосянц